## Slide 1: Disk Yönetimi

## Slide 2: Dosya Nedir?
Bir dosya kalıcı veya geçici olmayan depolama alanına yerleştirilen veri kolleksiyonudur.

## Slide 3: Dosyalar
Files(Dosyalar)
  Veri Kolleksiyonu
  En az bir blok gerektirir.
  Programlar için birliktelik
Mantıksal görünüm vs. Fiziksel görünüm
Sıralı Erişim vs. Rastgele Erişim
Bitişik vs. Ayrık

## Slide 4: Manyetik Diskin Yapısı
Manyetik diskler istenen yere direk olarak erişebilmeyi sağlar.
Bir Diskin basit yapısında
  Disk blokları
  İzler (Tracks)
  Plakalar
  Sektörler
  Okuma Yazma Kafası
  Disk kontroller
  Erişim zamanı
  Rotasyonel gecikme

## Slide 5: Sektörler
Sektör, disk üzerindeki en küçük adreslenebilen alandır.

## Slide 7: Disk Kapasitesi
Silindir sayısı= Yüzeylerdeki track sayısı
Track kapasitesi = bir tracktaki sektör sayısı × her sektörün kapasitesi
Silindir kapasitesi= yüzeylerin sayısı x track kapasitesi
Sürücü kapasitesi= silindir sayısı x silindir kapasitesi

## Slide 8: Örnek
Disk karakteristikleri
– Her sektörün kapasitesi= 512
– her tracktaki sektör sayısı= 64
– Her silindirdeki track sayısı = 16
– silindir sayısı= 4096
Her birinin kapasitesi 256 bayt olan 5000 kayıt için kaç adet silindir gerekir?

## Slide 9: Varolan bir Disk
Model: Seagate ST3200822A
Kapasite: 200GB
Transfer Hızları
  Maximum Internal 683Mbits/sec
  Maximum External 100Mbytes/sec
Discs/Heads 2/4
Her sektörün kapasitesi 512 bayt
Dönüş Hızı 7200 rpm
Ortalama Erişim 8.5 milisaniye
Ortalama gecikme 4.16 milisaniye

## Slide 10: SSD (Solid State Disk – Katı Hal Diski
Katı hal disk teknolojisinin arkasındaki düşünce, veriyi manyetik plakalar yerine yeniden yazılabilir flash belleklere kaydetmektir. Aslında USB belleklerden MP3 çalarlara kadar bu tarz bellekleri küçük çaplı depolama gereksinimlerimiz için uzunca bir süredir kullanıyoruz. Yeni disklerin üstünlükleri, yalnızca hızlı veri erişimi ve performansın sürekliliğini sağlamakla sınırlı değildir. SSDlerde hareketli parçaların olmamasının bile çok önemli getirileri var.

## Slide 11: SSD (Solid State Disk – Katı Hal Diski
Örneğin, klasik sabit disklere göre daha az ısınıyorlar, genellikle daha az güç harcıyorlar ve tümüyle sessiz çalışıyorlar. Ayrıca aşırı sıcağa, soğuğa, çarpma ve düşmelere karşı daha dayanıklılar. Bu nedenle SSDler, özellikle dizüstü bilgisayarlar ve zor koşullarda çalışmak üzere tasarlanmış bilgisayarlar için ideal bir depolama birimidir.

## Slide 12: Mantıksal görünüm vs. Fiziksel görünüm
Fiziksel Dosya: Dizin içinde bulunan, işletim sistemi tarafından bilinen, ikincil bellek üzerinde fiziksel olarak bulunan dosyadır
Mantıksal Dosya: herhangi bir programın bir hat üzerinden bilginin ayıklandığı veya gönderildiği yapıdır.
Fiziksel dosyaya mantıksal dosya üzerinden erişim gerçekleştirilir.

## Slide 13: Logical View vs. Physical View

## Slide 14
Disk Çizelgelemeleri
İkincil bellek üzerinde çok sayıda okuma/yazma işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle okuma/yazma işlemlerinin çok hızlı gerçekleştirilmesi gerekir. Disk hızını belirleyen 3 etken vardır :
1. Sistem öncelikle kafayı uygun iz ya da silindir üzerine hareket ettirir. Bu harekete ”Arama”, geçen süreye de ”Arama Süresi” denir.
2. Kafa uygun track(iz) üzerindeyken, doğru sektöre gelene kadar geçen süreye de ”Rotasyonel Gecikme (Rotational Delay)” denir.
3. Son olarak bilgi diskten okunarak ana belleğe transfer edilinceye kadar geçen süreye de ”Transfer Süresi” denir.

## Slide 15
Disk Çizelgelemeleri
Bir diskin okuma/yazma isteğine cevap vermesi bu üç sürenin toplamıyla bulunur. Arama süresinin kısa olması ve kafanın istenilen bloğa hızlı ulaşabilmesi için, çeşitli disk çizelgeleme algoritmaları geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları :
1. FIFO (İlk gelen ilk hizmet) disk çizelgeleme algoritması
2. SCAN disk çizelgeleme algoritması
3. C-SCAN disk çizelgeleme algoritması
4. SSTF (Shortest Seek Time First) disk çizelgeleme algoritması

## Slide 16
Disk Çizelgelemeleri
1. FIFO (İlk gelen ilk hizmet) disk çizelgeleme algoritması
En basit disk tarifeleme algoritmasıdır. Disk kuyruğundaki sıraya göre okuma/yazma kafası hareket ettirilir.

## Slide 17
Disk Çizelgelemeleri
2. SCAN disk çizelgeleme algoritması (Elevator Algorithm)
Okuma/yazma kafası tek yönde ilerliyor, o yöndeki isteklere cevap verdikten sonra geri yönde en yakın isteğe cevap veriyor.

## Slide 18
Disk Çizelgelemeleri
3. C-SCAN disk çizelgeleme algoritması
SCAN algoritmasına benzer, fakat disk kolu sona ulaştığı zaman bir sonraki işlemde en başa geliyor.

## Slide 19
Disk Çizelgelemeleri
4. SSTF (En kısa arama zamanlı ilk önce) algoritması
Okuma yazma kafası bulunduğu konumdan (başlama konumu), arama zamanının en düşük olduğu iz üzerine hareket eder.

## Slide 20: Dosya Yapısı (Erişim Yöntemleri)
Tape
  Sıralı Erişilen dosyalar
Disk
  Rastgele Erişilen dosyalar
  İndeksli dosyalar
Bellek için Ağaç Yapıları (1960)
  Binary Search Trees
Dosya için uygun bellek yapısı (1973)
  B+ Tree

## Slide 21: Disk Yönetimi
Diskin Biçimlendirilmesi
Disk Başlatma
  Ön yükleme kodu (Boostrap code)
  Tam Ön yükleme Kodu

## Slide 22: RAID (Redundant Array of Independent Disks)
Amaç : Performansı ve güvenilirliği artırmak.
İki ana teknik var:
  Veri şeritleme: Veri bölümlendirilir; Bir bölümünün boyutuna şeritleme(stripping) birimi denir. Bölme birkaç disk üzerine dağıtılır.
  Artıklık: Daha fazla disk – Daha fazla hata demektir.
    Yedekli bilgiler disk arızalanırsa verinin yeniden yapılanmasına olanak sağlar.

## Slide 23: RAID (Redundant Array of Independent Disks)
Disk Striping (RAID 0)
Bu sistemde kullanılan en küçük kapasiteli diskin büyüklüğüne bağlı olarak disklerin tümünü tek bir disk olarak görüntüler. Hızlı veri aktarımının ön planda olduğu RAID konfigürasyonudur.
Tüm diğer RAID konfigürasyonlarından farklı olarak hızlı veri aktarımına izin veren, herhangi bir veri-kontrol paritesine sahip olmadan veri kaydetmeyi sağlar. Ancak, disklerden birisi arızandığında, disklerdeki tüm veri ulaşılamaz hale gelir.

## Slide 24: Disk Mirroring (RAID 1)
Tüm disklerin konfigürasyona dahil edildiği, ancak toplam kapasitenin sadece %50’sinin kullanıldığı RAID konfigürasyonudur. RAID 1, kullanılan %50’lik kısmın tam bir kopyasını görünmeyen diğer %50’lik bölüme aktarır. Veri kapasitesinden çok, yedekleme ve güvenilirliğin daha önemli olduğu durumlarda çok kullanışlıdır. Bir disk arızalandığında, kaybolan verinin yerine getirilmesi ve RAID konfigürasyonunu otomatik olarak yeniden yapılandırmak mümkündür.

## Slide 25: Disk Mirroring with Striping (RAID 10)
Yine tüm disk kapasitesinin %50’si kullanılır. Aktarılan verinin diğer %50’lik görünmeyen kısmına otomatik olarak yedek alınır. Veri güvenliği ve yedeklemenin önemli olduğu durumlarda en çok tercih edilen RAID konfigürasyonudur. Bir disk arızalandığında ikinci yedekten otomatik olarak veri aktarımı sağlanır.

## Slide 26: RAID 2 (Hamming Code Eşliği)

## Slide 27: Disk Striping with dedicated parity (RAID 3)
Cihaz üzerindeki 4 diskin tamamı bu konfigürasyonda kullanılır. Ancak toplam disk kapasitesinde bir disk hariç tutulur. Ve bu disk parite bilgisi yedeklemek için kullanılarak byte seviyesinde striping yapan RAID 3 tarafından kullanılır. Parite verisinin güncellenmesi gerektiği her yazma işleminde veri kaydetmek tek parite diski kullanan sistemlerin dar boğazıdır. Atanmış bir parite diskinin bir diğer faydası da; parite diski arızalandığında parite bilgisi ve performans kısıntısı olmadan sistemin çalışmaya devam etmesidir. Bir disk arızalandığında değiştirilebilir ve veri otomatik olarak yeniden yapılandırılır.

## Slide 28: Disk Striping with distributed parity (RAID 5)
Bu konfigürasyonda da tüm diskler kullanılır. Ancak toplam kapasiteden bir disk kapasitesi eksiktir. Parite bilgisi tüm disklere yazılarak daha dengeli performans ve veri entegrasyonu sağlanır. Bir disk hata verdiğinde, veriler otomatik olarak yapılandırılarak arızalı diskin yerine takılan yeni diske aktarılır. RAID yapısı korunarak süreklilik sağlanır.

## Slide 29: RAID 6 (Striping with Dual Parity)
Bu konfigürasyon çok yüksek arıza ve tahrik arıza toleransı sunar.
Arşivleme gibi uzun veri saklama süreleri gerektiren ortamlar için kullanılır.
RAID 6'yı kullanmanın bir dezavantajı, her parite grubunun ayrı ayrı hesaplanması gerektiğidir; bu da yazma performansını yavaşlatır. Parite için gereken iki ekstra disk nedeniyle RAID 6'yı uygulama da daha pahalıdır.
en az 4 disk gerektirir ve 2 ayrı parity disk oluşturur.

## Slide 30: Dosya Yönetimi

## Slide 31: Dosya Sistemi
Dosya Sistemi, işletim sisteminin görünen yönüdür.
İşletim sistemleri dosyaların saklanması için mekanizmalar sağlamaktadır.
Dosya sistemi ikiye ayrılır;
  Dosyaların kolleksiyonu, ilgili verileri depolar
  Dizin yapısı, dosyalar hakkında bilgi verir.

## Slide 32: Dosya Özellikleri
İsim
Kimlik Bilgisi (Benzersiz Etiket) (genellikle kullanıcıya gösterilmez)
Türü
Konumu
Boyutu
Erişim Kontrol Bilgileri (Koruma)
Saat, Tarih,

## Slide 33: Dosya Türleri
Dosya Türü | Kullanılan Uzantılar | Fonksiyonlar
Çalıştırılabilir | Exe, com, bin, none | Makine dilindeki çalıştırmaya hazır dosyalar
Nesne | Obj, o | Derlenmiş, makine dili, bağlantılı olamayan
Kaynak kod | C, cc, java, perl,asm | Çeşitli dillerde komutlar
Toplu İş (Batch) | Bat, sh | Komut yorumlayıcı kodlarını içeren
Markup | Xml, html, tex | Yazılı veriler, dokümanlar
Kelime işlemci | Xml, rtf, dll | Çeşitli kelime işlemci programında
Kütüphane | Lib, a, so, dll | Programramcılar için yordam kütüphanesi sağlar
Yazdırma, resim | Gif, pdf, jpg | Belli bir formattaki yazdırmak için veya görüntülemek için ASCII veya binary dosyalar
arşiv | Rar, zip, tar | Bir dosya içinde gruplandırılmış, bazen sıkıştırılmış, saklamak veya arşivlemek için kullanılır
Çoklu Ortam | Mpeg, mov, mp3, mp4, avi | Ses ve A/V bilgileri taşıyan ikili dosyalar

## Slide 34: Dosya İşlemleri
Bir bütün olarak dosya
  Oluşturma / Silme
  Listeleme / yazdırma
  Açma / Kapama
  İsim değiştirme
  Dosya işaretçisini konumlandırma
  Özellik sorgulama/ değiştirme
  Karşılaştırma
  Yedekleme
  vb.

## Slide 35: Dosya Yönetim Sistemi
Dizin,
  Diskin değişik yüzey ve izlerine serpiştirilmiş dosya öğeleri nasıl yerleştirilecek.
  İşletim sistemlerinin kullandıkları yaklaşımlar nelerdir?

## Slide 36: Dizin Yapısı
Dosyanın adını ve benzersiz tanımlayıcısını içerir.
Dizin, kullanıcılar tarafından verilen simgesel dosya kimlikleri ile bu dosyaların fiziksel öbeklerini ilişkilendirmeye yarayan yapılardır. Dizinler, bu bağlamda dosya adları ve bunlarla ilgili fiziksel öbek adresleri listesi olarak düşünülebilir..
Dosya Adı | Dosya Türü | Öznitelik Bilgisi | Oluşturulma Tarihi | Güncelleme Tarihi | Fiziksel Öbek Adresleri ya da İlk Öbek Adresi

## Slide 37: Dosya Yönetim Sistemi
Kullanıcı için mantıksal bir yapı çerçevesinde görünüm ve kullanma olanağı sağlar.
Fiziksel uygulama gizlilik sağlar.
Her bir G/Ç aygıtları için dizin yapılarını ve yer tahsisi işlemlerini yönetir.
Dosya güvenliği ve bütünlüğünü koruma

## Slide 38: Dosya Yönetim Sisteminin Temel İşlevi
Mantıksal dosya yapılarından fiziksel yapılara geçişin sağlanması
İkincil belleklerin verimli kullanımlarının sağlanması
Dosyaların paylaşılması, korunması ve kurtarılması ile ilgili araçların sağlanması

## Slide 39: Dosya Erişim Yöntemleri
Sıralı Erişim
  Dosya, başlangıç noktasından bitişe sıralı bir şekilde okunur.
  Dosyaların çoğu
  Program kaynak dosyalar ve ikili dosyalar
Rastgele Erişim
  Dosyanın mantıksal uzunluğunun sabit olduğunu varsayar.
  Dahili mantıksal kaydın yerini hesaplamak için karma kullanılan bir metotdur.
İndeksli Erişim
  Bir dosya kayıtları erişmek ve görüntüleme için araçlar eklenir
  Anahtar indeksler

## Slide 40: Fiziksel Dosya Depolama
Bitişik
Ayrık
  Bağlı
  İndexli
Örnekler
  DOS/Windows FAT
  UNIX i-nodes
  Windows NTFS
  Serbest boşluk yönetimi

## Slide 41: Bitişik Depolama Alanı
Hem sıralı hem de rastgele erişim yapılabilir.
Dezavantajlar
  Alan yeterince büyük olmalıdır.
  Dosyanın büyümesi göz önüne alınmalıdır.
  Taşıma işlemi zordur.
  Diskin parçalanmasına neden olur.
Parçalanmayı azaltmak için;
  First-fit, best-fit
Diskin parçalanması kaçınılmaz.

## Slide 42
Bitişik Depolama Alanı

## Slide 43: Yer Atama Methodları
Bitişik Yer Atama

## Slide 44: Bağlı Alan (Bağlantılı)
Avantajlar
  Parçalanma yoktur.
  Dosya eklemek basittir.
Dezavantajlar
  .kusurlu bloğun kazanılması zordur.
  İşaretçiler depolanmasına dayanır.
  Ek olarak disk araması gerekebilir.

## Slide 45: Bağlantılı Alan

## Slide 46: Bağlı Yer Atama

## Slide 47: FAT

## Slide 48: MS DOS Kılavuz Dosya Yapısı

## Slide 49: MS-DOS FAT
Linked Allocation and File Allocation Table

## Slide 50: Windows Dosya Sistemi
Yerel dosya Sistemi FAT’ dir.
Taşınabilirlik için 32 bit FAT dosya sistemi ile biçimlendirmeler yapılmaktadır.
FAT dosya sisteminde dosya erişimini yetkili kullanıcılarla sınırlandıramazsınız.
Buna karşılık NTFS (NT (New Tecnology (Kaynak: wikipedia)) File System)
NTFS dosya erişimlerini denetlemek için Erişim Listelerini kullanmaktadır ve tek tek dosyaların veya tüm birimleri şifrelenmesini destekler.

## Slide 51: Windows NT Filet System (Kaynak: http://ntfs.com/ntfs-partition-boot-sector.htm)
Windows NT dosya sistemi (NTFS), FAT dosya sisteminde bulunmayan performans, güvenilirlik ve uyumluluk birleşimini sağlar.
NTFS biçimlendirmelerinde, NTFS dosya sistemi ile birlikte bir çok sistem dosyası (meta data) oluşur.
  MFT (Master File Table)
  Bitmap
  Log File …
NTFS birimi hakkındaki ilk bilgi, sektör 0'da başlayan ve en çok 16 sektör uzunluğunda olabilen Bölüm Önyükleme Sektörü 'dür.

## Slide 52: Indeksli Atama

## Slide 53: i-node

## Slide 56: Database File – Table Image

## Slide 57: Database File – Form Image

## Slide 58: Database File – Stream Image
Closer to physical representation of file

## Slide 62: Diskteki darboğazı aşmak için
Çeşitli yöntemler vardır
  Çok görevlilik
  Disk stripping
    Dosyanın farklı bloklara yerleştirilmesi
  RAID
  RAM Disk
  Disk Cache

## Slide 63: Dosya Yönetimi ve G/Ç Fonksiyonları
Giriş Çıkış Fonksiyonları ile Dosya Yönetimi arasındaki ayrım
I/O aygıtları aynı dosya sistemini tutarken değiştirebilir
Veri yönlendirme basittir.

## Slide 65: CP/M Kılavuz Dosya Satırı